###### ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................3

Глава 1. Техническое описание потолков                       ......................7

1.1.      Багет (фиксирующий профиль)........................................................................................8

1.2.      Полотно потолка                      ...........................................................................................8

1.3.      Декоративный профиль......................................................................................................9

Глава 2. Декоративные и технические характеристики..................10

2.1.      Фактуры поверхности.......................................................................................................10

2.2.      Технический паспорт.........................................................................................................10

2.3.      Спектр применения натяжных потолков.................................................................…....12

# Глава З. Методика обмера......................................................................14

3.1.      Работа обмерщика..............................................................................................................14

3.2.      Потолки................................................................................................................................16

3.3.      Стены....................................................................................................................................17

3.4.      Определение внешних и внутренних углов..................................................................17

3.5.      Оформление листа измерений.........................................................................................18

3.6.      Нумерация углов................................................................................................................19

3.7.      Проведение триангуляционных диагоналей................................................................20

3.8.      Рекомендации по проведению замеров..........................................................................21

3.9.      Нанесение размеров...........................................................................................................23

3.10.     Внесение в лист измерений, необходимых дополнительных сведений, указаний.23

Глава 4. Специальные обмеры..............................................................24

4.1.      Потолочные окна................................................................................................................24

4.2.      Поддерживающий гарпун.................................................................................................24

4.3.      Обмер неплоских потолков..............................................................................................25

4.4.      Проведение кривых............................................................................................................25

4.5.      Выбор длины сегментов (вогнутые кривые)................................................................26

4.6.      Обмер....................................................................................................................................26

4.7.      Выпуклые кривые..............................................................................................................27

4.8.      Типы и примеры.................................................................................................................28

Глава 5. Оформление заказа...................................................................31

5.1.      Заказ......................................................................................................................................31

Глава б. Установка потолков                           ..........................................32

6.1.      Общие условия монтажа натяжного потолка...............................................................32

6.2.      Поставка, виды поставки.................................................................................................33

6.3.      Строительный объект, общие сведения.........................................................................34

6.4.      Необходимые инструменты (для бригады из 3 человек)............................................37

6.5.      Мастерская-офис................................................................................................................38

6.6.      Хранение потолка. Мастерская-стройка.......................................................................39

6.7.      Монтаж фиксирующих профилей...................................................................................40

6.8.      Принцип монтажа..............................................................................................................40

6.9.      Уровни..................................................................................................................................41

6.10.    Установка профилей..........................................................................................................42

6.11.    Установка ПВХ профилей 411110.................................................................................43

6.12.     Обрезка крепежных профилей 41 01 523, 41 01 502.....................................................44

6.13.    Установка скрытого алюминиевого профиля..............................................................45

  - Установка защитного кожуха на скрытом алюминиевом профиле........................45

6.15.     Разрыв поверхности при наличии одной или нескольких опор. Большие поверхности......................................................................................................................................46

6.16.    Установка невидимого разделителя...............................................................................48

6.17.    Монтаж натяжного потолка.............................................................................................49

6.18.     Нагревание помещения.....................................................................................................49

6.19.     Фиксация натяжного потолка.........................................................................................50

6.20.     Смещение и выпрямление сварных швов....................................................................52

6.21.    Монтаж декоративных профилей...................................................................................53

Глава 7. Специальные работы...............................................................54

7.1.      Монтаж декоративных профилей...................................................................................54

7.2.      Установка усиливающих колец.......................................................................................55

7.3.      Установка светильников..................................................................................................56

7.4.      Установка нагревательной и вытяжной вентиляции................................................58

7.5.      Трубы и воздуховоды.........................................................................................................59

7.6.      Обход труб............................................................................................................................60

7.7.      Противопожарный потолок.............................................................................................61

7.8.      Тепловая и звуковая изоляция........................................................................................62

Глава 8. Модификация............................................................................63

7.1.      Внутренние углы................................................................................................................64

7.2.      Внешние углы......................................................................................................................65

7.3.      Порезы и зацепки...............................................................................................................65

7.4.      Порезы на замше.................................................................................................................66

7.5.      Вырез для потолочного окна, изготавливаемый на месте.........................................67

7.6.      Демонтаж потолков............................................................................................................68

7.7.      Уход за потолками..............................................................................................................69

РЕЗЮМЕ СТАЖИРОВКИ.....................................................................69

СПЕЦИФИКАЦИЯ..................................................................................70

ВВЕДЕНИЕ

■   История натяжных потолков

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ существовали практически всегда - в разной форме, выполненные из различных материалов.

Так на Кавказе применялась технология, заключающаяся в смачивании ткани, предварительно натянутой на каркас, водным раствором мела. После высыхания ткань давала усадку, образуя абсолютно ровную белую поверхность.

Первые технологии натяжных потолков с применением нагрева появились в 60-е годы в странах Скандинавии. С тех пор материалы и технологии неустанно совершенствовались.

«Elite Style» - это новое поколение НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. Здесь использована уникальная технология изготовления и раскроя полотна, новая концепция креплений с видимой или скрытой системой фиксации повышенной надежности.

■В потолках «Elite Style» используются патентованные системы, которые включают:

•    КРЕПЕЖНЫЕ ПРОФИЛИ

•    ПОЛОТНО С «ГАРПУНОМ»

•    ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

•    АКСЕСУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ.

Глава 1. Техническое описание потолков

В отличие от подшивных потолков, система подвесных потолков крепится исключительно по периметру, в основном по стенам, и иногда к основному потолку на выбранной высоте с помощью устройства фиксации и подвески, специально разработанного для этой цели и оборудованного контрольной блокировкой.

Благодаря небольшому весу и применению нового устройства фиксации, система натяжных потолков открывает абсолютно новые возможности в применении натяжных потолков, а также значительно облегчает процесс демонтажа.

Принципиальная схема производства потолков выглядит следующим образом:

1.   « Новый стиль» получает точный план для изготовления потолка.

2.   Произведя контроль методом триангуляции, компьютер рассчитывает коэффициент уменьшения размеров в плане.

3.   По размерам, вычисленным компьютером, выделяется число отдельных полотнищ, необходимое для изготовления заказного потолка, и полотнища соединяются с помощью специальной техники сварки.

4.   Затем по периметру приваривается гарпун, являющийся неотъемлемой частью фиксации.

5.   В конце осуществляются:

•    контроль изготовленного потолка

•    его упаковка

•    контроль этой упаковки

•    отправка продукции

Система натяжных потолков включает четыре части:

1.   Устройство крепления, включающее фиксирующий багет, установленный по периметру помещения.

2.   Полотно потолка.

3.   Гарпун, приваренный по периметру полотна.

- Декоративная накладка на багет.

1.1.    Багет (фиксирующий профиль)

Фиксирующий профиль для фиксации по периметру состоит из алюминиевого профиля. Он оборудован системой компенсации давления, что обеспечивает хорошую вентиляцию межпотолочного пространства. Воздушные регуляторы позволяют поддерживать прекрасный микроклимат над натяжным потолком.

Главная функция багета - обеспечивать крепление подвесного потолка и поддерживать его натяжение.

Гарпун - это полужесткий профиль, который приварен по периметру полотна. С помощью шпателя он загоняется внутрь багета, где автоматически блокируется (за исключением профилей из алюминия).

1.2.    Полотно потолка

Полотно специально изготавливается из синтетических материалов толщиной примерно 200 микронов и имеет лаковую, матовую, замшевую фактуру или мраморную.

Ширина полотнищ в зависимости от вида полотна может составлять от 1.3 до 2.0 м. В зависимости от размера заказанных потолков можно использовать разное количество полотнищ.

1.3.    Декоративный профиль

Обеспечивает правильные контуры потолков и улучшает зрительный эффект. Полотно проходит следующие виды контроля:

- Пожаробезопасность.

- Прочность материала (испытание на растяжение и сжатие)

Глава 2. Декоративные и технические характеристики

  - Фактуры поверхности

Натяжные потолки поставляются с различными фактурами поверхности. Полотно потолка имеет определенную максимальную площадь в зависимости от фактуры материала:

| Фактура поверхности | Максимальная площадь | Ширина полотнищ |
| --- | --- | --- |
| Матовая, сатиновая (белая) | 60 м2 | 2м |
| Матовые, сатиновые (кроме белой) | 60 м2 | 1.40-2 м |
| Лаковая, под мрамор | 40 м2 | 1.30-1.50 м |
| Замшевая | 20 м2 | 1.40 м |
| Галактика | 20 м2 | 1.35 м |

  - Технический паспорт

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:   Лист натяжного потолка, изготовленный методом каландрирования

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Толщина | от 0.1 5 до 0.20 мм |
| --- | --- |
| Толщина замшевого полотна | 0.35 мм |
| Ширина полотнищ | 1300-2000 мм |
| Выбор цветов | Согласно каталогу |

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие разрыва по стандарту

в осевом направлении___________________ не менее 150 кг/см2

в поперечном направлении________________не менее 120 кг/см2

Относительное удлинение при разрыве

в осевом направлении_____________________не менее 120 %

в поперечном направлении________________не менее 180 %

Сопротивление раздиру

прямой угол:     в осевом направлении ____35 Кг/см

в поперечном направлении 35 Кг/см

серповидный резак   в осевом направлении  75 Кг/см

в поперечном направлении  75Кг/см

Твердость по Шору		    93.5 ед.

Класс пожаробезопасности       	   Ml

Соответствует действующим стандартам

Коэффициент отражения света

Речь идет о лабораторном измерении яркости, которое производится под углом 60°

для лакового потолка		    более 85 %

для матового потолка		    менее 8 %

Воздухонепроницаемость		    100 %

Влагонепроницаемость

Относительная влажность меньше 65%       …………………...    0.031 г/час м2 мм рт. ст. Относительная влажность больше 65%        …………………..    0.046 г/час м2 мм рт. ст.

Устойчивость к колебаниям температуры

Постоянство размеров		    От 15°С до 50°С

Глава З. Методика обмера

  - Работа обмерщика

Для производства замеров необходимо выделить отдельного специалиста. По исполнению своих обязанностей он должен иметь самый тесный контакт с подразделением, занимающимся подготовкой договоров

Для нормальной его работы предлагается следующий перечень инструментов и оборудования:

| 1. | Кейс |
| --- | --- |
| 2. | Калькулятор |
| 3. | Планшет |
| 4. | Ручка |
| 5. | Ручка многоцветная |
| 6. | Карандаш |
| 7. | Ластик |
| 8. | Школьные мелки |
| 9. | Рулетка 5м. |
| 10. | Каталог цветов |
| 11. | Образцы багета, разделителя |
| 12. | Атлас города |
| 13. | Щетка для одежды и обуви |
| 14. | Фонарь |
| 15. | Образцы рекламы |
| 16. | Стремянка - 3-х ступенчатая |

Для удобства работы на объекте предлагаем вариант замерного листа для обмерщика (Смотрите следующую страницу).

ЗАМЕРНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

| Наименование фирмы |  |
| --- | --- |
| Материал потолка |  | Багет |  |
| Дополнительные |  | Накладка |  |

Необходимы сопроводительные документы к заказу:

СЧЕТ

СЧЕТ-ФАКТУРА

3.2.   Потолки

План потолка должен обязательно изображаться как вид сверху. Человек, снимающий план, как правило, размещен у входа

  - Стены

Если клиент хочет установить натяжной потолок на стене, то план надо снимать как вид спереди, а на листе измерений должна стоять надпись «стена».

  - Определение внешних и внутренних углов

  - Оформление листа измерений

Проведение периметра

Формы контура помещения должны наноситься на лист измерений с максимальным возможным сходством. Однако пропорции можно менять, если это нужно для удобства нанесения размеров.

Швы размещаются, как правило, перпендикулярно к источнику света и входу в помещение (на замшевых - параллельно). Рекомендуется размещение швов оговаривать с каждым клиентом в отдельности (если у клиента есть особые соображения по этому поводу, надо указать направление сварных швов и места, где их не должно быть).

  - Нумерация углов

При нумерации контура потолка за угол считается любое изменение направления линии контура.

  - Проведение триангуляционных диагоналей

Принцип: Система диагоналей позволяет разложить всю сложную поверхность потолка на сумму элементарных треугольников.

А.        ПЕРВЫЙ ЭТАП

Соединить между собой внешние углы

Пример:

Б.        ВТОРОЙ ЭТАП

Соединить внешние углы с внутренними

Пример:

  - Рекомендации по проведению замеров

(узких, вытянутых и потолков малой площади):

1.   Для любых вышеназванных потолков необходимо указывать тип багета в графе «Багет» на замерном листе.

2.   Если замер проводился после предварительного обагечивания, то в графе «Дополнительная информация» на замерном листе необходимо указывать, как осуществлялся замер - по стене или по багету. Если отметка «по багету» отсутствует, то мы считаем, что замер проведен по стене.

3.   Для вытянутых потолков уже 20 см необходимо производить дополнительные замеры расстояний а, b, с через 10 см., а расстояний d, e, f - через 20 см. (согласно схеме 1). Изготовленный потолок для алюминиевого багета будет иметь припуск на установку в такой багет - 2 см.

4.   Криволинейные участки необходимо разбивать при замере на сегменты:

•    с радиусом кривизны менее 1 м.- сегменты длиной 5 см.

•    при радиусе от 1 м. до 2 м. - на сегменты длиной 10 см.

•    кривизна свыше 2 м.- сегменты 25-30 см.

Если   криволинейный   участок   имеет   правильную    форму   (окружность),    то необходимо указывать радиус.

- Потолки площадью менее 1 м2 будут выкраиваться с уменьшением 3% для всех типов пленок и для установки в любой вид багета.

## Схема 1

Изменение вида багета с пластикового на алюминиевый и наоборот в процессе изготовления потолка осуществляется с дополнительными расходами со стороны клиента.

В.    ТРЕТИЙ ЭТАП

Контроль:

Убедитесь, что потолок однозначно определен треугольниками - диагонали систематически проведены от одного угла к другому.

Если потолок включает только углы близкие к прямым, то число треугольников должно быть на 2 меньше числа углов.

Г.   ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Проведение контрольных диагоналей:

Проверьте, чтобы каждый угол был соединен диагональю с каким-нибудь другим углом. Если это не так, то надо провести контрольные диагонали, соединяющие внутренние углы между собой и, при необходимости, внутренние и внешние углы.

  - Нанесение размеров

Нанесение размеров состоит в указании на плане размеров потолка:

1.   Указать размеры периметра.

2.   Указать размеры всех диагоналей.

- Проверить, чтобы никакие размеры не были пропущены

Примечания, касающиеся обмера:

Все размеры должны указываться в сантиметрах.

Размеры больше 50см должны сниматься с помощью измерителя расстояний (DISTANSEUL)

Размеры меньше 50см должны сниматься с помощью рулетки.

Точность измерений:

Для размеров больше 50см производится округление до сантиметров.

ПРИМЕР:       345,2=345

345,8=346

Размеры меньше 50см снимаются с точностью до одной десятой.

ПРИМЕР:        25,7=25,7

  - Внесение в лист измерений, необходимых дополнительных сведений, указаний.

•    сведения административного характера

•    название и цвет потолка

•    тип и цвет гарпуна

•    тип и цвет профилей

•    желательный срок

•    характеристика помещения, стен

•    высота потолка

Глава 4. Специальные обмеры

  - Потолочные окна

Исполнитель может указать оборудованные гарпуном вырезы в потолке для потолочного окна или вентиляционного отверстия. При размерах меньше 80x80 монтажник делает вырез на месте (РИС.9 ).

РИС.9

  - Поддерживающий гарпун

Если потолок включает поддерживающий гарпун, то его положение, длина и направление должны быть указаны отдельно (РИС. 10).

  - Обмер неплоских потолков

Принцип триангуляции остается тем же, но делается плоская проекция (развертка) поверхности потолка (РИС. 11).

  - Проведение кривых

Принцип: Чтобы успешно применить метод триангуляции к потолку, включающему криволинейные участки, надо разбить кривую на сегменты и представить ее в виде ломаной кривой, для которой в дальнейшем можно будет провести триангуляцию (РИС 12).

  - Выбор длины сегментов (вогнутые кривые)

РИС. 13

Чтобы правильно разделить кривую на сегменты (РИС. 13), надо соблюдать следующие правила:

•    длина сегмента (хорда X) не должна превышать длины 90см

•    стрелка (У) не должна превышать 1см.

  - Обмер

При обмере криволинейной части кривую делят на несколько одинаковых сегментов, длину которых выбирает исполнитель (РИС 14). Ко всем этим сегментам проводятся радиальные диагонали из опорной точки. Опорной точкой может служить какой-нибудь угол помещения или фиктивная точка, но ни в коем случае не центральная точка. Криволинейная часть должна быть привязана радиусами к двум разным опорным точкам.

  - Выпуклые кривые

РИС. 15

Проводить выпуклые кривые (РИС. 15) гораздо труднее, потому что периметр ломаной кривой, с помощью которой представляют кривую, больше периметра самой кривой. В результате появляется избыточная длина гарпуна, которую невозможно спрятать при монтаже. Чтобы избежать этих трудностей, надо выбирать длину сегментов так, чтобы они максимально точно воспроизводили кривую.

  - Типы и примеры

Сделать план для каждого потолка:

ТИП 1.   Простой четырехугольный потолок, имеющий четыре угла по 90°

ТИП 2.   Потолок тоже имеет четыре угла, но углы не прямые.

Соответственно, нужно провести диагональ, делящую чертеж на два треугольника.

ТИП 3.   Потолок имеет больше четырех углов, но не имеет вырезов.

Чертеж, относящийся к поверхности этого типа, тоже должен быть разбит на треугольники.

ТИП 4.   Потолок имеет внутренние и внешние углы: В этом случае чертеж делается так же, как для потолка ТИПА 3.

ТИП 5.   Потолок включает закругленную часть. На соответствующем, рисунке ясно показано, как в этом случае производить триангуляцию. На кривой нужно отложить сегменты по 20см. и провести диагонали к эпицентру и какому-нибудь второму углу.

ТИП 6.    Потолок включает все конфигурации описанных выше типов.

Таким образом, для этой потолочной поверхности тоже надо провести триангуляцию, как было

указано выше

Глава 5. Оформление заказа

5.1.   Заказ

Для того, чтобы заказать потолок, нужно представить правильно оформленный на фирменном бланке лист заказа (см. лист заказа, прилагаемый ниже).

В лист заказа вносится следующая обязательная информация:

1.   Номер договора - номер заказываемого потолка (сквозная нумерация потолков, начиная с первого в календарном году, с присвоением номера каждому потолку).

2.   Дата заказа.

3.   Фамилия и имя исполнителя.

4.   Данные об объекте

5.   Артикул цвета полотна потолка.

6.   Название, цвета, полотна погодка,

7.   Желаемый код заказа по отправке потолка с завода:

•     S1: Экспресс    - отправка, с завода максимум через 24 часа.

•     S2: Экспресс    - отправка с завода максимум через 48 часов.

•     S3: Экспресс    - отправка с завода максимум через 72 часа.

•    N: Нормальный - отправка с завода максимум через 15 рабочих дней.

8.   План потолка (на одном диете заказа вычерчивается план одного потолка).

9.   Дополнительные аксессуары потолка: центральный шов, комбинация цветов, поддерживающий гарпун, направление сварки.

### Глава б. Установка потолков

  - Общие условия монтажа натяжного потолка

ДЛЯ УСПЕХА ВАШЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

Натяжной потолок будет установлен согласно стандартам, указанным в технических условиях и составляющим неотъемлемую часть нашей сметы.

•    НА ДЕНЬ НАЧАЛА РАБОТЫ объект должен быть изолирован от наружного воздуха. На объекте не должно быть оборудования, материалов и работников, которые могли бы создать помехи при монтаже

•    ХРУПКИЕ ПРЕДМЕТЫ или предметы, чувствительные к температуре (аэрозоли, крема, фармацевтические средства и. т.д.) должны быть убраны из помещения, где будут производиться работы. Меры к защите прочих предметов должен принять клиент.

•    ПРОЧИЕ РАБОТЫ. Все технические работы, которые должны быть выполнены до начала монтажа (воздуховоды, электропроводка, карнизы, столярные элементы и т.д.), должны быть закончены.

•    ОСВЕЩЕНИЕ. Нормальные или низковольтные осветительные приборы должны иметь ограниченную максимальную температуру элементов, соприкасающихся с потолком. При использовании приборов, не соответствующих стандарту, мы снимаем с себя всякую ответственность за дальнейшую эксплуатацию потолков. Мы настоятельно рекомендуем использовать экраны и теплозащитные кольца.

•    ИМЕЮЩИЕСЯ ОПОРЫ. Опоры, на которые будут крепиться профили, должны быть прочными и находится в нормальном состоянии. В случае плохого состояния опор мы снимаем с себя ответственность.

•    НЕСОБЛЮДЕНИЕ предусмотренных условий оплаты дает нам право немедленно приостановить работы и никакое возмещение ущерба не может требоваться, ни на каких основаниях.

•    ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все особые замечания в связи с нашей работой должны быть сделаны в течение 48 часов.

По окончании работы, при подписании акта и производстве окончательных оплат выдается гарантийный талон на 10 лет. В нем предусматриваются правила эксплуатации и ухода за натяжными потолками.

  - Поставка, виды поставки.

Виды поставки

Завод отправляет изготовленный потолок способом поставки и силами транспортного предприятия по желанию исполнителя.

Поставки производятся наложенным платежом за исключением случаев договоренности.

Упаковка

После контроля изготовления продукция тщательно упаковывается на заводе.

При складывании потолка отдельные слои потолка перекладываются тонкой упаковочной бумагой. Сложенный потолок заворачивается в оболочку BULL-PACK и укладывается в транспортную картонную коробку, в которой имеются прокладки, защищающие продукцию от ударов. После этого потолок готов к отправке.

Такой тип упаковки гарантирует безаварийную перевозку продукции.

В случае обнаружения повреждений по доставке, получатель должен:

1.   Записать рекламацию на накладной транспортного предприятия.

- В двухдневный срок подтвердить эту рекламацию заказным письмом с уведомлением о вручении, направленным в адрес транспортного предприятия.

6.3.    Строительный объект, общие сведения.

Установка натяжных потолков всегда происходит в конце строительных работ. Поэтому мы должны обязательно соблюдать некоторые принципы:

•    ПРОФЕССИОНАЛИЗМ исполнения.

•    Чистое и хорошо подготовленное оборудование.

•    Тщательность в работе.

•    Бережное обращение с предметами и мебелью, находящимися в помещении, где производятся работы.

•    СОЗНАНИЕ того, что вы непосредственно имеете дело с клиентом и представляете вашу ФИРМУ.

  - Необходимые инструменты (для бригады из 3 человек)

№ п/п	Наименование	Кол-во

- Пила электрическая циркулярная торцевая градуированная	1 шт.

- Шуруповерт (аккумуляторный)	1 шт.

- Гайковерт (аккумуляторный)	1 шт.

- Электролобзик	1 шт.

- Перфоратор	1 шт.

- Дрель электрическая	1 шт.

- Сверла победитовые BOSCH -    ∅6	3 шт.

∅8	2 шт.

- Сверла победитовые простые -   ∅6	3 шт.

- Метчики - ∅4	2 шт.

- Сверла простые по металлу -      ∅4	1шт.

∅6	1 шт.

∅8	1 шт.

- Стамески, столярные	1 комплект.

- Набор насадок	1 комплект.

- Ножницы по металлу	1шт.

- Ножницы портняжные	1 шт.

- Бокорезы-кусачки (большие)	1шт.

- Нож большой канцелярский	1шт.

- Ножницы по багету	2 шт.

- Ножовка по металлу	1 шт.

- Ключ разводной	1 шт.

- Напильник полукруглый	1 шт.

- Напильник плоский	1 шт.

- Набор отверток «Альфа-2»	1 комплект.

- Точило электрическое	1 шт.

- Определитель электрических цепей	1 шт.

- Вольтметр	1 шт.

- Удлинитель	2 шт.

- Отвертка-пробник	1 шт.

- Фен	1 шт.

- Пылесос	1 шт.

- Чайник электрический	1 шт.

- Печка GP-45	1шт.

- Стремянка       3-х ступенчатая	3 шт.

7-и ступенчатая	2 шт.

9-и ступенчатая	1 шт.

33	Шпатель	угловой	3 шт.

прямой	3 шт.

угловой острый	1 шт.

для демонтажа	1 шт.

- Ящик инструментальный большой	1 шт.

- Ящик инструментальный	2 шт.

- Кейс-чемодан.	1 шт.

- Рулетка -	5м.	1 шт.

17м.	1 шт.

- Молоток	2 шт.

- Пассатижи	2 шт.

- Гидроуровень -15 метров.	1 шт.

- Кронциркуль.	1 шт.

- Шнурка для отбивки уровня, синька.	1 шт.

- Угломер.	1 шт.

- Клипса	6 шт.

- Штангенциркуль	1 шт.

- Тиски малые	1 шт.

- Шпаклевка	1 банка.

- Перчатки тонкие.	1 шт.

- Комплект униформы	3 шт.

- Наждачная бумага	1 комплект.

- Совок, щетка, веник	1 комплект.

- Веревка 30 м. (капрон)	1 моток.

53        Материалы для накрывания мебели, сантехники и пр.	1 комплект.

6.5.   Мастерская-офис

Для того, чтобы работы были проведены успешно, и клиент был удовлетворен, исполнитель должен обязательно иметь следующие сведения:

•    полный адрес строительного объекта с фамилией клиента, подписавшего договор, ответственного лица или производителя работ на строительном объекте, а также - номер телефона строительного объекта и контактные номера.

•    высота существующего потолка и высота натяжного потолка; выбор стремянок и лесов.

•    материал стен: бетон, кафель, деревянный брус, гипс, сухая штукатурка, металл.

вид покрытия пола (паркет), а также ванна, умывальники, зеркала. Для защиты от

повреждения их надо накрыть.

тип светильников, вентиляторов, противопожарных датчиков и т.д.

Желательно иметь модель и последний план установки за подписью ответственного за

строительный объект или производителя работ.

  - Хранение потолка. Мастерская-стройка

Хранить натяжной потолок надо в чистом месте при температуре от 18° до 20°С.

При перевозке из мастерской на объект натяжной потолок должен оставаться упакованным в картонную коробку и быть хорошо зафиксированным, особенно зимой.

  - Монтаж фиксирующих профилей

  - Принцип монтажа

МОНТАЖ ФИКСИРУЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ

Определяем точную высоту монтажа натяжного потолка.

ПРИМЕР

Высота натяжного потолка      278 см.

+                                                         =        280,5 см.

Высота крепёжного профиля   2,5 см.

(№ 411110 и 41 01 523)

Разметка для верхнего края профиля, который надо закрепить, должна быть нанесена на высоте 280,5 см.

  - Уровни

Уровень нужно выводить с помощью гидроуровня и шнура.

Уровень может проводиться по верхнему краю крепежного профиля, равный высоте

полотна плюс 2,5 см, либо на уровне отверстий в багете (РИС. 16).

После нанесения уровня проверьте, чтобы окна помещения и входные и мебельные

двери не оказались блокированными и не проходили слишком близко от полотна.

Оставляйте между створками больших окон и полотном минимум 4 см, так как при

открывании окна возникает всасывающий эффект.

Уровень может не соблюдаться, если этому мешают места кафельного покрытия, двери

или деревянные элементы. Это несоблюдение уровня должно согласовываться с

клиентом или уполномоченным производителем работ.

На больших строительных объектах может оказаться очень удобным использование

лазера.

6.10. Установка профилей

Крепежный профиль может устанавливаться на любую основу: бетон, дерево, гипс, сухую штукатурку, кирпич, штукатурку и т.д. Профиль может фиксироваться с помощью скоб.

Если система компенсации давления закрыта, полотно может прогнуться (РИС.17); напротив, если эта система открыта, полотно сохраняет свое горизонтальное положение (РИС.18).

В отдельных случаях могут дополнительно устанавливаться вентиляционные решетки.

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТА         РИС. 17

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТА         РИС. 18

6.11. Установка ПВХ профилей 411110

Обрезка производится электропилой с полотном по ПВХ.

Обрезка должна производится тщательно, без просветов и силиконовых уплотнений, чтобы стыки не расходились.

Места стыков усиливаются с помощью третей протекторных колец Ø100, которые наклеиваются на участок контрольной блокировки (РИС.19).

внешний угол

6.12. Обрезка крепежных профилей 41 01 523, 41 01 502

Обрезка профилей №41 01 523 и №41 01 502 производится с помощью кусачек №17. Передние края срезов внутренних углов находятся на расстоянии 2-3 мм. друг от друга (рис. 20).

Края внешних углов тоже находятся на расстоянии друг от друга, и, кроме того, они закругляются

(рис. 21).

Обрезка декоративного профиля должна производится чисто и ровно.

ВНЕШНИЙ УГОЛ

6.13. Установка скрытого алюминиевого профиля (без защитного кожуха)

Обрезка производится пилой по металлу. Обрезка внутренних углов производится под прямым углом, также как и обрезка внешних углов. При установке профилей внутренние углы отстоят с обеих сторон от стены на 15мм, а внешние углы отстоят по линии внешнего угла стены. Углы будут закрыты защитным кожухом.

УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ   № 60 21

Поверхность крепления надо обрезать под углом 45°, чтобы не было наложения (РИС.22).

На внешних и внутренних углах эти профили могут монтироваться с помощью уголков. Это делается, чтобы избежать сверления излишних отверстий и сделать обрезанные края более устойчивыми.

6.14. Установка защитного кожуха на скрытом алюминиевом профиле

Мы используем один и тот же кожух для профилей №№ 60 25, 60 27, а также на разделителе №№ 60 26, 60 32.

Фиксирующий профиль сначала крепится к стене, после чего на него надевается защитный кожух.

Он устанавливается надавливанием.

Внутренние и внешние углы обрабатываются непрерывно (без обрезки кожуха).

Чтобы избежать изломов, мы слегка нагреваем кожух: он становится более гибким и удается обработать углы так, что не образуется острых точек.

Стыки такого профиля должны выполняться абсолютно точно - без просветов и использования излишнего материла.

  - Разрыв поверхности при наличии одной или нескольких опор. Большие поверхности.

Технически невозможно сделать сплошную поверхность натяжного потолка вокруг опоры - квадратной, прямоугольной, круглой или любой другой формы. Поэтому мы производим разрыв поверхности на наименее заметной стороне, а также в случае больших поверхностей.

Существуют разные решения с использованием профилей из ПВХ, алюминия или дерева, которые обычно выбираются с учетом технических возможностей, мнения декоратора или клиента (РИС 23).

ТИПЫ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТИ:

ТИП 1 Двойной профиль №411110 или 41 01 501

РИС. 23

ТИП 2 Двойной профиль №41 01 502

ТИП 3 Невидимый алюминиевый разделитель № 60 32

##### ТИП 4 Невидимый алюминиевый разделитель № 60 33, вставка 60 34

Разделители типов 1 и 2

Эти разделители фиксируются на основном потолке с помощью деревянной или металлической конструкции, которая устанавливается в зависимости от высоты межпотолочного пространства. Их необходимо устанавливать не менее через 1,5 м, чтобы они не сместились при монтаже.

Разделитель типа 3 (№ 60 32)

Это алюминиевый профиль может крепиться на основном потолке или на опорах в зависимости от высоты межпотолочного пространства.

Места соединений обрезаются под прямым углом, а углы закрываются защитным кожухом. Для соединения с ПВХ профилями необходимо сделать вырез на защитной кромке, чтобы можно было пропустить гарпун в разделитель.

Разделитель может заходить внутрь настенного профиля на глубину не больше 4мм (или не доходить до стенки багета на 15 мм.) и защитный кожух должен быть закруглен или опилен (РИС. 24).

РИС. 24

  - Установка невидимого разделителя

Рекомендации по установке разделителя:

Перед установкой разделитель собирается с накладкой, свинчивается. С тем, чтобы обеспечить четкое сопряжение полотен, прижимные губы подшлифовываются тонкой наждачкой, надетой на плоский предмет. Затем разделитель разбирается и устанавливается в следующей последовательности:

1.   Устанавливается сам разделитель путем предварительного просверливания полки А-В и креплением к несущей конструкции полок C - D и E - F. (РИС. 26)

2.   Полотно 1 устанавливается в разделитель, а полотно 2 устанавливается свободным свисанием вниз.

3.   Плотным прижимом устанавливается и привинчивается (в ранее подготовленные отверстия) накладка на разделитель.

4.   Натягивается полотно 2.

Разделитель алюминиевый невидимый в сборе

6.17. Монтаж натяжного потолка

Относясь к нашей работе с любовью, и для того, чтобы вся команда испытала удовлетворение после установки потолка, мы придерживаемся нескольких основных правил:

•    Убрать из помещения всё, что может помещать установке потолков.

•    Проверить, чтобы все фиксирующие профили были закреплены по правилам. Проконтролировать, чтобы опоры были ровными, чтобы из них не выступали никакие острые предметы, стержни иди неровности.

•    Убрать помещение, чтобы при прогреве помещения во время установки натяжного потолка не поднималась пыль.

•    Убрать из помещения всё, что плохо переносит нагревание: растения, парфюмерию, продукты питания.

•    Установить на каждом углу слева и справа зажимы для поддержки полотна, а также - по два-три зажима в направлении длины и ширины что позволяет практически одному человеку обеспечить монтаж 25 кв. м.

•    Установить стремянки: одну - на первом углу, обозначенном на листе измерений, а вторую - на углу, находящемся по диагонали от первого угла.

•    В каждой бригаде целесообразно иметь подстилки, ткань и пр. для накрывания предметов при работе у клиента. Это касается в первую очередь сантехники, кафельной плитки, мебели.

6.18. Нагревание помещения

Мы нагреваем не натяжной потолок, а помещение, где должен быть установлен натяжной потолок. Предварительный прогрев помещения за 3-5 минут до разворачивания и установки потолка обеспечивает наличие теплого воздуха над полотном, в межпотолочном пространстве и облегчает установку полотна.

Во время прогрева потолок должен находиться в том же помещении на стремянке в 1,5м от пушки, но он никогда не должен находиться непосредственно перед тепловой пушкой. Тепловая пушка почти всегда ставится в дверном проеме, а газовый баллон - вне помещения.

Всегда надо оставлять приоткрытой дверь или окно, чтобы поступал свежий воздух, особенно, если речь идет о больших пространствах или о недавно окрашенных помещениях. Для поверхности, превышающей 40 кв.м., предпочтительно использовать две тепловых пушки по 30 ккал. (GP 30).

Пушки не должны быть направлены на натяжной потолок их желательно располагать по прямой линии, что позволяет получить равномерный прогрев всего помещения. Надо стараться получить равномерную температуру по всему объему помещения.

При подготовке и установке потолка, рабочим необходимо вымыть руки. Если монтажник сильно потеет, ему рекомендуется иметь под рукой полотенце или носить футболку с длинными рукавами и кепку, а также защитные перчатки. Во время установки черного лакового или замшевого потолков рекомендуется время от времени мыть руки. Если на полотне окажутся следы пота, их надо немедленно снять с помощью синтетической кожи и воды.

6.19. Фиксация натяжного потолка

Изготовленный потолок укладывается на заводе с соблюдением определенной методики. К каждой поставке прилагается копия чертежа, по которому был изготовлен потолок. На этом чертеже указан угол, который автоматически рассматривается как угол, который должен монтироваться в первую очередь. Также можно видеть место, куда припаян номер серии изготовления натяжного потолка.

Чертежи хранятся в архиве, что позволяет быстро найти их, если возникнет необходимость повторного изготовления потолка.

1.   Открыть сверток, извлечь потолок из упаковки.

2.   Полотно должно быть мягким, если речь идет о большой поверхности, то может получиться, что внутри полотно будет холодным. В этом случае его надо прогреть, слегка приоткрыв его перед пушкой, находящейся на расстоянии 1,5 м. Нескольких секунд будет достаточно, чтобы потолок стал мягким.

3.   Развернуть натяжной потолок.

4.   Заметить первый угол по этикетке с номером.

5.   Закрепить этот первый угол в первом зажиме.

6.   Развернуть потолок по направлению сварных швов, фиксировать потолок последовательно в зажимах, не отрывать упаковочную бумагу, которой проложены слои потолка, а разворачивать ее вместе с полотном.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИКСАЦИИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

1.   Сначала фиксируется первый угол, помеченный этикеткой.

2.   Вторым фиксируется угол, находящийся по диагонали от первого.

3.   После этого фиксируют углы 3 и 4 (тоже расположенные по диагонали друг от друга).

4.   Затем натяжение полотна распределяется равномерно (РИС. 28).

5.   После натяжки углов полотна, дальнейшую натяжку начинают с фиксации сварного шва по противоположным сторонам.

6.   Как показывает практика, при наличии отопительных и других труб, первым устанавливается близлежащий к ним угол. Затем производится окантовка этих труб и после этого установка оставшегося полотна.

6.20. Смещение и выпрямление сварных швов

Молекулы перемещаются только в пределах «теплового гало» (зона влияния теплового потока). Там, где они встречаются с зоной умеренной температуры, они стабилизируются благодаря своей большой теплоаккумулирующей способности. Поэтому есть возможность изменить положение шва, когда потолок уже натянут (РИС 29). Потолочное полотно обладает также свойством принимать свою первоначальную форму после того, как источник тепла будет отключен.

Натяжной потолок сохраняет в обычном состоянии всю свою растяжимость до тех пор, пока он снова не будет нагрет.

Точно также можно сместить отверстие в потолке.

1. Тепловое гало

2. Существующее положение шва

3. Желательное положение шва

6.21. Монтаж декоративных профилей

•    Декоративные профили обеспечивают окончательную отделку потолка.

•    Декоративные профили в углах должны обрезаться под углом 45° с помощью градуированной пилы.

•    Они фиксируются сначала на переднем ребре, а затем со стороны стены (РИС. 30).

Глава 7. Специальные работы 7.1.

Монтаж декоративных профилей

В строительной терминологии подвесное электрическое оборудование означает люстру или любой другой светильник, подвешенный на тросе, цепи, и т.д. Когда надо осуществить подвеску, то, прежде всего, следует отметить её положение на полу с помощью отвеса.

С помощью этого же отвеса надо отметить на натянутом потолке место подвески, произведя обратную операцию.

Приклеить усиливающее кольцо, прорезать отверстие в полотне, сделать максимально точный круглый вырез, пропустить цепь или трос, а так же электрические провода (РИС.31).

РИС.31

7.2.   Установка усиливающих колец

- Если усиливающее кольцо устанавливается для люстры, то оно приклеивается

снизу (РИС. 32).

2.   Во всех остальных случаях его приклеивают следующим образом (РИС.33):

ЭТАП 1. Кольцо устанавливают с помощью двустороннего скотча на опоре над полотном.

ЭТАП 2. После установки полотна в нём вырезают отверстие на 6-8 мм меньше внутреннего диаметра усиливающего кольца.

ЭТАП 3. Вырез должен быть круглым, после вырезки производится склейка с загибанием кромок потолка вокруг протекторного кольца.

При проделывании любых отверстий и проемов в потолке необходимо учитывать наличие источников тепла - электропечей, кондиционеров - нагревателей и др., так как при их эксплуатации происходит тепловое воздействие на полотно потолка, что вызывает смещение отверстий.

7.3.   Установка светильников

Для установки светильников используется стойка с опорным кольцом (РИС. 34). Стойка позволяет выставлять светильники в любой плоскости, она регулируется по высоте и по направлению.

Для окончательного регулирования посадочного кольца светильника по уровню потолка ослабляются регулировочные винты (РИС.35)

7.4.   Установка нагревательной и вытяжной вентиляции

Нагревательная и вытяжная вентиляция крепится с помощью регулируемых стоек. Кроме этого, могут сооружаться дополнительные конструкции из деревянного бруса или металлического уголка.

7.5.    Трубы и воздуховоды Возможны два решения:

1.   обход, стандартное решение (РИС. 37),при помощи короба вокруг труб.

2.   обводка труб с помощью протектора (РИС. 38).

Для того, чтобы правильно выкроить протектор, нужно снять все необходимые расстояния с помощью копира (РИС. 39).

7.6.    Обход труб

ИНСТРУМЕНТЫ:   Циркуль, копир, линейка, выдвижной нож, лист ПВХ 2 мм.

1.   С помощью копира снимите размеры.

2.   Снимите с копира с помощью циркуля диаметр трубы. Нанесите размеры на лист ПВХ.

3.   С помощью циркуля с двумя острыми концами, увеличив диаметр по сравнению с существующим до 3-8мм., вырежьте отверстие в протекторе. Диаметр может увеличиваться или оставаться оригинальным в зависимости от тепла, выделяемого трубой. Если труба с холодной водой или вентиляционная, то диаметр не изменяется. В любом случае очень важно, чтобы окантовка смотрелась аккуратно и изящно.

4.   С помощью выдвижного ножа сделайте конический прорез от трубы к стене.

5.   Возьмите пластинку и вставьте под профилем или над ним, пометьте положение верхней поверхности.

6.   Подклейте полотно с внутренней стороны обхода, дайте просохнуть клею и заправьте полотно потолка в багет.

7.7.    Противопожарный потолок

Для того, чтобы натяжной потолок обеспечивал роль противопожарной защиты, сверху над ним нужно расположить пожароизоляционный материал (РИС. 40).

7.8.    Тепловая и звуковая изоляция

Натяжной потолок особенно хорошо подходит для производственных помещений. Своим функциональным внешним видом, соответствием противопожарным стандартам он в большинстве случаев решает проблемы высоких потолков, конденсата звуко- и теплоизоляции (РИС. 41).

Глава 8. Модификация

Если по каким- то причинам нам приходится изменять потолок, то практически каждый раз приходится прибегать к резке. Существуют два решения:

1.   Вернуть потолок на завод

2.   Изменить потолок на месте

Разумеется, изменяя потолок на месте мы в первую очередь решаем проблему времени, а во вторую - проблему повторного возвращения к работе, что удобнее для клиента. Как это сделать?

1.   Определяем место разреза с точностью до сантиметра (РИС. 42).

2.   Проводим карандашом линию разреза на обратной стороне потолка, учитывая сокращение примерно на 6 % (для небольших размеров снимать примерно от 1 до 2 см).

3.   Обрезать, отступая примерно на 5 мм от проведенной линии.

4.   Подготовка гарпуна.

Наклеиваем гарпун по проведенной линии. Перед склеиванием надо наложить часть гарпуна, которую мы наклеиваем, на ту часть, которая уже приварена к полотну. Для этого надо отделить загиб гарпуна на участке примерно 5 см (РИС. 44).

При стыковке гарпун важно склеивать уступом (РИС. 45).

7.1.    Внутренние углы

Нужно обрезать под углом 90° плоскую часть, не перерезав при этом загиб, и сделать угол, пользуясь шпателем. Две плоские части будут накладываться друг на друга и тогда их можно будет склеить (РИС. 46).

7.2.    Внешние углы

После того, как гарпун будет приклеен, нужно на его изгибе сделать вырез в форме V под углом 45° (РИС. 47). Какие бы трудности не возникали на месте всегда можно, проявив мастерство и терпение, самому сделать необходимые модификации.

7.3.   Порезы и зацепки

Порезы и зацепки могут случиться по неосторожности. Если это произойдет на расстоянии меньше 20 см от гарпуна, то в зависимости от площади и формы потолка можно устранить порез, отрезав гарпун, а затем приклеив новый гарпун на этом месте (РИС. 48).

РИС. 48

Если это невозможно, то ремонт надо проводить следующим образом:

- С помощью специального скотча (ремонтной ленты) аккуратно соедините два края пореза на видимой стороне потолка.

2.   В качестве усиливающего элемента используйте очень тонкий (1мм) плексиглас. Если в качестве          усиливающего элемента использовать материал потолка, то после натяжения потолка порез или зацепка разойдутся и снова станут заметны. Чтобы избежать этого, для усиления надо использовать гибкий, но не эластичный материал.

Чрезвычайно важную роль играет нанесение клея. Чтобы он был совершенно незаметен, нужно нанести тонкую полоску клея точно на порез, удерживаемый скотчем, а не вокруг него. После того, как это будет сделано, нагрейте потолок и натяните его. После этого снимите скотч. Если останутся следы от скотча, то их легко удалить ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте (РИС. 49).

7.4.   Порезы на замше

Обладая определенными навыками, можно полностью устранить все следы пореза. Нанесите тонкую полоску клея на порез, соскоблите немного ворса с кусочка замши того же цвета, нанесите его на клей и дайте клею просохнуть. После этого нужно сдуть остатки ворса и, при необходимости, пригладить это место рукой.

7.5.    Вырез для потолочного окна, изготавливаемый на месте

Потолочное окно обычно располагается на том же уровне, что и стенные профили.

Для изготовления потолочного окна обычно используется профиль № 41 01 501 или № 41 01 523 и декоративный профиль № 42 01 502 (РИС. 50). После установки фиксирующих профилей и опор проверьте, чтобы углы были закруглены. После этого притяните полотно.

Выполните следующие операции (РИС. 51):

•    Проведите карандашом линию в 13 см от точки А к точке В. В размерах контура не надо делать

никаких поправок на то, что полотно натянуто.

•    Приклейте гарпун со стороны линии.

•    Изготавливаемые углы - внешние, и склейка начинается с участка между двух углов.

После наклеивания гарпуна полотно вырезается. При его фиксации важен нагрев.

РИС. 51

7.6.   Демонтаж потолков

Натяжные потолки легко демонтируются, что является их существенным преимуществом. Потолок, устанавливаемый на багет 60 25, демонтируется с помощью шпателя для монтажа. Потолок, устанавливаемый на другие виды багета, демонтируется с помощью специального шпателя для демонтажа (РИС 52). Шпатель острой частью упирается в гарпун и движением вперед и вверх гарпун извлекается из багета.

7.7.   Уход за потолками

Бесспорным преимуществом натяжного потолка является простота ухода за ним. Действительно, поскольку плотность материала велика, на нем не проявляются признаки старения, типичные для обычных подвесных потолков. Поэтому чистоту натяжного потолка  поддерживать очень просто.

Легкий налет, который может образоваться на матовом или лаковом потолке, снимается губкой, смоченной в теплой воде со средством для мытья стекол.

РЕЗЮМЕ СТАЖИРОВКИ

Шесть шагов к успеху!

1.   Коммерческое предложение и обмер помещения под натяжной потолок.

2.   Подготовка плана и отправка его в «Новый стиль».

3.   Передача заказа на предприятие.

4.   Изготовление и упаковка потолка.

5.   Установка потолка.

6.   Поддерживание отношений с клиентом.

Мы желаем Вам удачи, всегда остаемся в Вашем распоряжении и готовы оказать Вам любую помощь. Фирма «Новый стиль» заверяет Вас в своем стремлении сделать все, чтобы Вы были довольны!!!

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Пластиковый стеновой багет с накладкой 41 01 523 Белый 41 01 5013 Черный 1. Полотно потолка 2. Вентиляционные отверстия |  |
| --- | --- |
| Потолочный багет с накладкой 41 01 502 Белый 41 01 523 Черный 1. Полотно потолка 2. Гарпун 40 311 |  |

| Декоративная накладка на пластиковый багет 42 01 512 Белая 42 01 503 Черная 42 01 2302 Белая лаковая 42 01 2305 Хром 42 01 2306 Золото 42 01 2307 Кобальт |  |
| --- | --- |
| Пластиковый стеновой багет без накладки 41 1110 Белый 1. Полотно потолка 2. Гарпун 3. Вентиляционные отверстия |  |
| Невидимый алюминиевый стеновой профиль 60 25, прикрепленный к стене 1. Натяжной потолок 2. Защитный кожух 60 301 3. Декоративная вставка 60 131 4. Гарпун 40 311 |  |

| Невидимый алюминиевый потолочный профиль 60 27 1. Полотно потолка 2. Декоративная вставка 60131 3. Защитный кожух 60 301 4. Гарпун 40 311 |  |
| --- | --- |
| Невидимый алюминиевый разделитель 60 32 1. Полотно потолка 2. Защитный кожух 60 301 3. Гарпун 40 311 4. Декоративная вставка |  |
| Невидимый алюминиевый разделитель 60 33 1. Полотно потолка 2. Накладка на разделитель 60 34 3. Гарпун 40 311 |  |

| Отбойник алюминиевый Потолочный 60 28 1. Полотно потолка 2. Защитный кожух |  |
| --- | --- |
| Отбойник алюминиевый 90° 60 29 1. Полотно потолка 2. Защитный кожух |  |
| Отбойник алюминиевый 15° 60 30 1. Полотно потолка 2. Защитный кожух |  |

| 1 | Пила электрическая циркулярная торцевая градуированная | 1 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шуруповерт (аккумуляторный) | 1 шт. |  |
| 3 | Гайковерт (аккумуляторный) | 1 шт. |  |
| 4 | Электролобзик | 1 шт. |  |
| 5 | Перфоратор | 1 шт. |  |
| 6 | Дрель электрическая | 1 шт. |  |
| 7 | Сверла победитовые BOSCH 1. Ø6 -3шт. Ø8-2шт. Сверла победитовые простые Ø6 -3шт. Сверла простые по металлу (комплект) 1. Ø4 2. Ø6 3. Ø8 |  |  |
| 8 | Метчик Ø4 | 2 шт. |  |

| 9 | Стамески столярные | 1 комплект |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Набор насадок | 1 комплект |  |
| 11 | Ножницы по металлу | 1 шт. |  |
| 12 | Ножницы портняжные | 1 шт. |  |
| 13 | Бокорезы-кусачки (большие) | 1 шт. |  |

| 14 | Нож большой канцелярский | 1 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ножницы по багету | 2 шт. |  |
| 16 | Ножовка по металлу | 1 шт. |  |
| 17 | Ключ разводной | 1 шт. |  |
| 18 | Набор напильников | 1 комплект |  |

| 19 | Набор отверток «Альфа-2» | 1 комплект |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Точило электрическое | 1 шт. |  |
| 21 | Определитель электрических цепей | 1 шт. |  |
| 22 | Вольтметр | 1 шт. |  |

| 23 | Удлинитель | 2 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Отвертка пробник | 1 шт. |  |
| 22 | Фен | 1 шт. |  |
| 23 | Пылесос | 1 шт. |  |

| 24 | Чайник электрический | 1 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Печка GP - 45 | 1 шт. |  |
| 26 | Стремянка 3-х ступенчатая | 3 шт. |  |
| 27 | Стремянка 7-и ступенчатая | 2 шт. |  |
| 28 | Стремянка 9-и ступенчатая | 1 шт. |  |
| 29 | Шпатель прямой | 3 шт. |  |
| 30 | Шпатель угловой | 3 шт. |  |
| 31 | Шпатель угловой острый | 1 шт. |  |

| 32 | Шпатель для демонтажа | 1 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Ящик большой инструментальный | 1 шт. |  |
| 34 | Ящик инструментальный | 2 шт. |  |
| 35 | Кейс-чемодан | 1 шт. |  |
| 36 | Рулетка 1. 5 м. 2. 17 м. | 1 комплект |  |
| 37 | Молоток | 2 шт. |  |
| 38 | Пассатижи | 2 шт. |  |
| 39 | Гидроуровень 15 м. | 1 шт. |  |
| 40 | Кронциркуль | 1 шт. |  |
| 41 | Шнурка для отбивки уровня с синькой | 1 комплект |  |
| 42 | Угломер | 1 шт. |  |

| 43 | Клипсы | 6 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Штангенциркуль | 1 шт. |  |
| 45 | Тиски малые | 1 шт. |  |
| 46 | Шпатлевка | 1 банка |  |

| 47 | Комплект униформы | 3 комплекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | Наждачная бумага | 1 комплект |  |
| 49 | Совок, щетка, веник | 1 комплект |  |
| 50 | Веревка 30м. (капрон) | 1 моток |  |